SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.01.01

UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP,

ROWÓW  I  ŒCIEKÓW

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |
| KPED | - Katalog powtarzalnych elementów drogowych |

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowów i œcieków.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach .

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z trwa³ym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i œcieków nastêpuj¹cymi sposobami:

humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

Ustalenia OST nie dotycz¹ umocnienia zboczy skalnych (z ochron¹ przed obwa³ami kamieni), skarp wymagaj¹cych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wod¹.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodê.

Moletowanie - proces umo¿liwiaj¹cy dogêszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomoc¹ walca o odpowiednio ukszta³towanej powierzchni.

1.4.7. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³ami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i œcieków objêtymi niniejsz¹ OST s¹:

ziemia urodzajna,

nasiona traw oraz roœlin motylkowatych,

2.5. Nasiona traw

Wybór gatunków traw nale¿y dostosowaæ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca siê stosowaæ mieszanki traw o drobnym, gêstym ukorzenieniu, spe³niaj¹ce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw¹ i roœlinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw  i roœlin motylkowatych polega na:

wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami œciekowymi za pomoc¹ osprzêtu agrouprawowego, aby uzyskaæ zawartoœæ czêœci organicznych warstwy co najmniej 1%,

obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roœlin motylkowatych           i bylin w iloœci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju pod³o¿a, wystawy oraz pochylenia skarp),

naniesieniu na obsian¹ powierzchniê tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz        pkt 5.4) metod¹ mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nale¿y systematycznie zraszaæ wod¹ obsiane powierzchnie.

5.6.1. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e pod brukowiec nale¿y przygotowaæ zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoœci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakoœci wykonanych robót i ich zgodnoœci z SST, oraz na sprawdzeniu daty wa¿noœci œwiadectwa wartoœci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejœciu roœlin, ³¹czna powierzchnia nie poroœniêtych miejsc nie powinna byæ wiêksza ni¿ 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaæ 0,2 m2. Na zaroœniêtej powierzchni nie mog¹ wystêpowaæ wy¿³obienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest:

m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez  obsianie,

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST  i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biow³óknin¹ i geosyntetykami obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materia³ów,

ew. pielêgnacja spoin,

uporz¹dkowanie terenu,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m u³o¿onego œcieku z elementów prefabrykowanych obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

ew. wykonanie koryta,

uporz¹dkowanie terenu,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

| 1. PN-B-11104:1960 | Materia³y kamienne. Brukowiec |
| --- | --- |
| 2. PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i mieszanka |
| 3. PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 4. PN-B-12074:1998 | Urz¹dzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biow³óknin¹. Wymagania i badania przy odbiorze |
| 5. PN-B-12099:1997 | Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badañ |
| 6. PN-B-14501:1990 | Zaprawy budowlane zwyk³e |
| 7. PN-B-19701:1997 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 8. PN-P-85012:1992 | Wyroby powroŸnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych |
| 9. PN-R-65023:1999 | Materia³ siewny. Nasiona roœlin rolniczych |
| 10. PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| 11. PN-S-96035:1997 | Drogi samochodowe. Popio³y lotne |
| 12. BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 13. BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a chodnikowe |

10.2. Inne materia³y

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.