SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 07.06.02

URZ¥DZENIA  ZABEZPIECZAJ¥CE

RUCH  PIESZYCH

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z urz¹dzeniami zabezpieczaj¹cymi ruch pieszych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich  i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z urz¹dzeniami zabezpieczaj¹cymi ruch pieszych, do których nale¿¹:

ogrodzenia ochronne sztywne, jak: siatki wygradzaj¹ce na linkach lub w ramach z k¹towników, barierki rurowe, barierki z kszta³towników w ramach, p³otki szczeblinowe, p³otki panelowe z tworzyw sztucznych lub szk³a zbrojonego,

bariery ³añcuchowe podwójne,

zapory z kwietników betonowych lub ¿elbetowych.

Celem stosowania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych jest ochrona ¿ycia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców oraz pasa¿erów pojazdów poprzez uniemo¿liwienie nag³ego wtargniêcia na jezdniê (torowisko tramwajowe, tory kolejowe) w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce ruch pieszych powinny byæ zlokalizowane w szczególnoœci:

miêdzy jezdni¹ i chodnikiem po³o¿onym bezpoœrednio przy jezdni, gdy prêdkoœæ projektowa na drodze wynosi Vp ( 80 km/h,

na pasach dziel¹cych w miejscach przewidywanego nieprzepisowego przekraczania jezdni,

w miejscach o niedostatecznej widocznoœci, gdzie spodziewane jest przekraczanie jezdni,

w rejonie wyjœæ ze szkó³ i terenów zabaw dzieci,

w s¹siedztwie bezkolizyjnych przejœæ dla pieszych,

na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych miêdzy jezdniami o przeciwnych kierunkach jazdy (np. w torowisku tramwajowym lub w wêz³ach dróg ekspresowych) .

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1.  Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separuj¹ce ruch pieszy od ruchu ko³owego wykonane z kszta³towników stalowych, siatek na linkach naci¹gowych, ram z kszta³towników wype³nionych siatk¹, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szk³a zbrojonego.

1.4.2. Bariery ³añcuchowe - przegrody fizyczne oddzielaj¹ce ruch pieszy od ruchu ko³owego wykonane z rur i ³añcuchów stalowych.

1.4.3. Zapory z kwietników betonowych - formy betonowe spe³niaj¹ce rolê donic kwiatowych o ró¿nych kszta³tach lub elementów betonowych lub ¿elbetowych w formie s³upów o kszta³tach przewa¿nie cylindrycznych o niewielkich wysokoœciach i znacznych œrednicach po³¹czonych ze sob¹ ró¿nego rodzaju ³añcuchami stalowymi o bardzo ró¿nych asortymentach.

1.4.4.  Kszta³towniki - wyroby o sta³ym przekroju poprzecznym w kszta³cie z³o¿onej figury geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w po³¹czeniu z innymi materia³ami budowlanymi.

1.4.5. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o ró¿nym sposobie jego splotu (p³óciennym, skoœnym), pleciona z p³askich i okr¹g³ych spirali, zgrzewana, skrêcana oraz kombinowana (harfowa, pêtlowa, pó³pêtlowa) o ró¿nych wielkoœciach oczek.

1.4.6. Siatka pleciona œlimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z p³askich spiral wykonanych z drutu okr¹g³ego.

1.4.7. Stalowa linka usztywniaj¹ca - równomiernie skrêcone splotki z drutu okr¹g³ego tworz¹ce linê stalow¹.

1.4.8.  £añcuch techniczny ogniwowy - wyrób z prêtów lub walcówki stalowej o ogniwach krótkich, œrednich i d³ugich zgrzewanych elektrycznie.

1.4.9.  Szk³o zbrojone - szk³o maj¹ce wewn¹trz wtopion¹ równolegle do powierzchni siatkê drucian¹.

1.4.10.Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³ami stosowanymi przy wykonywaniu urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszy, objêtych niniejsz¹ OST, s¹:

siatki metalowe,

liny stalowe,

s³upki metalowe i elementy po³¹czeniowe,

prêty stalowe,

³añcuchy techniczne ogniwowe,

szk³o p³askie zbrojone,

beton i jego sk³adniki,

prefabrykaty betonowe (¿elbetowe) do zapór z kwietników,

materia³y do malowania i renowacji pow³ok malarskich.

2.3. Siatki metalowe

2.3.1. Siatka pleciona œlimakowa

Siatka pleciona œlimakowa powinna odpowiadaæ wymaganiom okreœlonym przez BN-83/5032-02 [45], podanym w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna œrednica drutu i masa siatki

plecionej œlimakowej wg BN-83/5032-02 [45]

|  | Nominalny wymiar oczka | Nominalna | Orientacyjna |
| --- | --- | --- | --- |
| Wielkoœæ siatki | wymiar boku oczka, mm | dopuszczalne odchy³ki boku oczka, mm |

œrednica drutu

mm

masa 1 m2 siatki

kg

30

30

( 2,1

2,0

2,2

2,3

1,9

2,4

2,6

40

40

( 2,8

2,2

2,4

2,5

2,6

1,8

2,1

2,2

2,4

50

50

( 2,8

2,0

2,5

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

1,2

1,8

2,2

2,3

2,5

2,7

2,8

2,9

60

60

( 3,4

2,5

2,8

3,0

3,5

4,0

1,4

1,7

2,1

4,9

5,0

70

70

( 3,4

3,0

3,5

4,0

1,8

2,4

3,0

Odchy³ki prostopad³oœci kszta³tu boków oczka nie powinny przekraczaæ ( 10o

Tablica 2. Szerokoœæ siatki plecionej œlimakowej dostarczanej przez producenta

wg BN-83/5032-02 [45]

Wielkoœæ siatki

Szerokoœæ siatki, mm

| (w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokoœæ siatki) |
| --- |
| 30 | 1500 | 1750 |
|  | od 40 do 70 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |

Uwagi do tablicy 2:

Szerokoœæ siatki mierzy siê ³¹cznie z wystaj¹cymi koñcami drutów.

Dopuszczalne odchy³ki szerokoœci siatki nie powinny przekraczaæ ( 0,6 d³ugoœci boku oczka.

Po porozumieniu miêdzy producentem i odbiorc¹ dopuszcza siê wykonanie siatek o innych szerokoœciach.

D³ugoœæ dostarczanej przez producenta siatki zwiniêtej w rolkê powinna wynosiæ od 10 do 25 m. Odchy³ki d³ugoœci nie powinny przekraczaæ   ( 0,1 m dla wielkoœci 30 oraz ( 0,2 m dla siatek wielkoœci od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna byæ g³adka, bez za³amañ, wybrzuszeñ i wgnieceñ. Spirala powinna byæ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno byæ przeprowadzone przez po³¹czenie spirali wszystkimi zwojami. Koñce spirali z obydwu stron powinny byæ równo obciête w odleg³oœci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nale¿y przechowywaæ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materia³ów dzia³aj¹cych koroduj¹co.

Drut w siatce powinien byæ okr¹g³y, cynkowany, ze stali ST1 wg PN-M-80026 [33]. Dopuszcza siê pokrywanie drutu innymi pow³okami, pod warunkiem zaakceptowania przez In¿yniera. Wytrzyma³oœæ drutu na rozci¹ganie powinna wynosiæ co najmniej 588 MPa (dopuszcza siê wytrzyma³oœæ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez In¿yniera).

Najmniejsza œrednica drutu w siatce powinna wynosiæ 2 mm. Odchy³ki œrednic drutów powinny byæ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchy³ki œrednic drutów w siatce plecionej œlimakowej wg PN-M-80026 [33]

| Nominalna œrednica drutu, mm | Dopuszczalna odchy³ka drutu ocynkowanego, mm |
| --- | --- |
| od 2,0 do 3,0 | + 0,08 - 0,03 |
| od 3,1 do 4,0 | + 0,10 - 0,04 |

Drut powinien byæ ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wy¿sz¹ dok³adnoœci¹ ocynkowania,  okreœlon¹ zgodnie z PN-M-80026 [33] (tablica 4).

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [33], na ¿¹danie Zamawiaj¹cego, ma obowi¹zek wystawiæ zaœwiadczenie zawieraj¹ce m.in. wyniki przeprowadzonych badañ, w tym sprawdzenia gruboœci pow³oki cynkowej wg PN-M-80026 [33].

Tablica 4. Gruboœæ pow³oki cynkowej dla drutu ocynkowanego w siatce plecionej

œlimakowej wg PN-M-80026 [33]

| Œrednica drutu, mm | Minimalna iloœæ cynku, g/m2 |
| --- | --- |
| od 2,0 do 2,5 | 70 |
| od 2,51 do 3,6 | 80 |
| od 3,61 do 4,0 | 90 |

2.3.2. Siatki metalowe innych typów

Siatki metalowe innych typów, jak np. siatka zwijana z drutu, siatka o splocie tkackim, siatka jednolita z ciêtej blachy stalowej, siatka zgrzewana, siatki skrêcane z ró¿nymi kszta³tami oczek, siatka w ramach stalowych i inne, powinny odpowiadaæ wymaganiom okreœlonym w punkcie 2.3 niniejszej OST, z wy³¹czeniem zaleceñ dotycz¹cych bezpoœrednio cech siatki plecionej œlimakowej.

Wszystkie  odstêpstwa  i  zmiany  w  stosunku  do wymagañ  okreœlonych  w punkcie 2.3.1 Wykonawca winien przedstawiæ do akceptacji In¿yniera.

2.4. Liny stalowe

Liny stalowe usztywniaj¹ce siatkê ogrodzenia powinny odpowiadaæ wymaganiom okreœlonym przez PN-M-80201 [34] i PN-M-80202 [35].

Druty w splocie liny powinny do siebie œciœle przylegaæ, byæ równo naci¹gniête, nie powinny krzy¿owaæ siê w poszczególnych warstwach. Nie powinno byæ drutów luŸnych. Koñce drutów powinny byæ ³¹czone przez zgrzewanie doczo³owe lub lutowanie mosi¹dzem. Miejsca ³¹czenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny byæ kruche i posiadaæ zgrubienia i œcieœnienia. Odleg³oœæ miêdzy poszczególnymi miejscami ³¹czenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna byæ mniejsza ni¿ 500-krotna œrednica splotki.

Wymiary i w³asnoœci wytrzyma³oœciowe lin powinny odpowiadaæ wymaganiom okreœlonym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymiary i w³asnoœci wytrzyma³oœciowe lin stalowych wg PN-M-80202 [35]

i PN-M-80201 [34]

Nominalna œrednica liny

|  | Odchy³ka nominalnej œrednicy |
| --- | --- |

Œrednica drutu

Przybli¿ona masa 1 m liny

|  | Nominalna obliczeniowa si³a zrywaj¹ca linê w niutonach (N) dla nominalnej wytrzyma³oœci drutu na rozci¹ganie w MPa |
| --- | --- |
| mm | % | mm | kg | 1400 | 1600 | 1800 |

2,5

2,8

3,2

3,6

4,0

4,5

5,0

+ 7

- 1

+ 6

- 1

0,8

0,9

1,0

1,2

1,3

1,5

1,6

0,030

0,038

0,047

0,068

0,080

0,104

0,119

4920

6230

7680

11000

13000

17200

19600

5630

7120

8780

12600

14800

19600

22400

6330

8010

9880

14200

16700

22100

25200

Drut stalowy na liny powinien byæ drutem okr¹g³ym, g³adkim, ocynkowanym. Dopuszcza siê miejscowe zgrubienia pow³oki cynku nie przekraczaj¹ce nastêpuj¹cych wartoœci dopuszczalnej odchy³ki dla œrednicy drutu:

œrednica		od 0,8 do 1,0 mm		odchy³ka	( 0,04 mm,

od 1,0 do 1,5 mm				( 0,05 mm,

od 1,5 do 1,6 mm				( 0,06 mm.

Iloœæ cynku na powierzchni drutu powinna wynosiæ co najmniej:

œrednica drutu	od 0,61 do 0,8 mm	iloœæ cynku	 80 g/m2

od 0,81 do 1,0 mm			100 g/m2

od 1,00 do 1,2 mm			120 g/m2

od 1,21 do 1,5 mm			150 g/m2

od 1,51 do 1,9 mm			180 g/m2

Do ka¿dej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [34], na ¿¹danie Zamawiaj¹cego, powinno byæ do³¹czone zaœwiadczenie wytwórcy z protokó³em przeprowadzonych badañ, w tym sprawdzenia si³y zrywaj¹cej linê i jakoœci pow³oki cynkowej.

Liny powinny byæ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniêtych, z dala od substancji dzia³aj¹cych koroduj¹co.

Za zgod¹ In¿yniera, zamiast liny stalowej, mo¿na stosowaæ drut stalowy okr¹g³y œrednicy od 3 do 4 mm, ocynkowany, odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-M-80026 [33], podanym w punkcie 2.3.1 niniejszej specyfikacji.

2.5. S³upki metalowe i elementy po³¹czeniowe

2.5.1. Wymiary i najwa¿niejsze charakterystyki s³upków

S³upki metalowe ogrodzeñ mo¿na wykonywaæ z ocynkowanych rur okr¹g³ych i wyj¹tkowo z rur kwadratowych lub prostok¹tnych, wzglêdnie z kszta³towników: k¹towników, ceowników (w tym: czêœciowo zamkniêtych), teowników i dwuteowników, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazaniami In¿yniera.

Wymiary i najwa¿niejsze charakterystyki s³upków mo¿na przyjmowaæ zgodnie z tablicami od 6 do 13.

Tablica 6. Rury stalowe okr¹g³e bez szwu walcowane na gor¹co wg PN-H-74219 [11]

| Œrednica | Gruboœæ | Masa 1 m rury | Dopuszczalne odchy³ki, % |
| --- | --- | --- | --- |
| zewnêtrzna | œcianki | kg/m | œrednicy zewnêtrznej | gruboœci œcianki |

51,0

54,0

57,0

60,3

63,5

70,0

76,1

82,5

88,9

101,6

od 2,6 do 12,5

od 2,6 do 14,2

od 2,9 do 14,2

od 2,9 do 14,2

od 2,9 do 16,0

od 2,9 do 16,0

od 2,9 do 20,0

od 3,2 do 20,0

od 3,2 do 34,0

od 3,6 do 20,0

od 3,10 do 11,9

od 3,30 do 13,9

od 3,87 do 15,0

od 4,11 do 16,1

od 4,33 do 18,7

od 5,80 do 21,3

od 5,24 do 27,7

od 6,26 do 30,8

od 6,76 do 34,0

od 8,70 do 40,2

( 1,25

( 15

Tablica 7. Rury stalowe bez szwu ci¹gnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [12]

| Œrednica | Gruboœæ | Masa | Dopuszczalne odchy³ki, % |
| --- | --- | --- | --- |

zewnêtrzna

mm

œcianki

mm

1 m rury

| kg/m | Œrednica zewnêtrzna | Gruboœæ œcianki |
| --- | --- | --- |

51,0

54,0

57,0

60,3

63,5

od 2,9 do 5,6

od 2,9 do 8,0

od 2,9 do 10,0

od 7,1 do 10,0

od 7,1 do 10,0

od 3,44 do 6,27

od 3,65 do 9,04

od 3,87 do 11,60

od 9,34 do 12,40

od 9,90 do 13,20

( 1,0

( 15

Tablica 8. K¹towniki równoramienne wg PN-H-93401 [21]

| Wymiary | Gruboœæ | Masa 1 m | Dopuszczalne odchy³ki mm |
| --- | --- | --- | --- |

ramion

mm

ramienia

mm

k¹townika

| kg/m | d³ugoœci ramienia | gruboœci ramion |
| --- | --- | --- |

40 x 40

45 x 45

50 x 50

60 x 60

65 x 65

75 x 75

80 x 80

90 x 90

100 x 100

od 4 do 5

od 4 do 5

od 4 do 6

od 5 do 8

od 6 do 9

od 5 do 9

od 6 do 10

od 6 do 11

od 8 do 12

od 2,42 do 2,97

od 2,74 do 3,38

od 3,06 do 4,47

od 4,57 do 7,09

od 5,91 do 8,62

od 5,76 do 10,00

od 7,34 do 11,90

od 8,30 do 14,70

od 12,20 do 17,80

( 1

( 1,5

_____________

( 2

( 0,4

( 0,5

____________

( 0,6

Tablica 9. K¹towniki nierównoramienne wg PN-81/H-93402 [22]

| Wymiary | Gruboœæ | Masa 1 m | Dopuszczalne odchy³ki mm |
| --- | --- | --- | --- |

ramion

mm

ramienia

mm

k¹townika

| kg/m | d³ugoœci ramienia | gruboœci ramion |
| --- | --- | --- |

45x30

60x40

65x50

70x50

75x50

80x40

80x60

80x65

90x60

100x50

100x65

od 4 do 5

od 5 do 6

od 5 do 8

7

od 5 do 8

6

od 6 do 8

10

8

8

od 7 do 10

od 2,24 do 2,76

od 3,76 do 4,46

od 4,35 do 6,75

6,24

od 4,75 do 7,39

5,41

od 6,37 do 8,34

10,7

8,96

8,99

od 8,77 do 12,3

( 1

( 1,5;   ( 1,0

( 1,5

( 1,5;   ( 1,0

( 1,5

+ 0,3;   - 0,5

+ 0,4; - 0,7

Tablica 10. Ceowniki walcowane wg PN-H-93403 [23]

|  | Wymiary - mm | Masa | Dopuszczalne odchy³ki mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie | wysokoœæ œrodnika | szerokoœæ stopki | gruboœæ œrodnika |

1 m ceownika

kg/m

œrodnika

stopki

gruboœci

[ 40

[ 45

[ 50

[ 65

[ 80

[100

[120

[140

40

45

50

65

80

100

120

140

20

38

38

42

45

50

55

60

5

5

5

5,5

6

6

7

7

4,75

5,03

5,59

7,09

8,64

10,60

13,40

16,00

( 1,5

( 2,0

( 1,5

( 2,0

+0,3;  -0,5

+ 0,4

- 0,75

+0,4;  -1,0

Tablica 11. Teowniki walcowane wg PN-H-93406 [24]

| Ozna- | Wymiary - mm | Masa 1 m | Dopuszczalne odchy³ki mm |
| --- | --- | --- | --- |
| czenie | wysokoœæ œrodnika | szerokoœæ stopki | gruboœæ œrodnika |

teownika

| kg/m | œrodnika | stopki | gruboœci |
| --- | --- | --- | --- |

T 40x40

T 50x50

T 60x60

T 80x80

T100x 100

40

50

60

80

100

40

50

60

80

100

5

6

7

9

11

2,96

4,44

6,23

10,70

16,40

( 1

( 1,5

( 1

( 1,5

( 0,5

( 0,75

Tablica 12. Dwuteowniki walcowane wg PN-H-93407 [25]

| Ozna- | Wymiary - mm | Masa 1 m | Dopuszczalne odchy³ki mm |
| --- | --- | --- | --- |
| czenie | wysokoœæ œrodnika | szerokoœæ stopki | gruboœæ œrodnika | dwuteow-nika, kg/m | œrodnika | stopki | gruboœci |

I 80

I 100

I 120

I 140

80

100

120

140

42

50

58

66

3,9

4,5

5,1

5,75

5,94

8,34

11,10

14,30

( 2

( 1,5

( 0,5

2.5.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadaæ wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej zaakceptowanej przez In¿yniera.

Powierzchnia zewnêtrzna i wewnêtrzna rur nie powinna wykazywaæ wad w postaci ³usek, pêkniêæ, zawalcowañ i naderwañ. Dopuszczalne s¹ nieznaczne nierównoœci, pojedyncze rysy wynikaj¹ce z procesu wytwarzania, mieszcz¹ce siê w granicach dopuszczalnych odchy³ek wymiarowych.

Koñce rur powinny byæ obciête równo i prostopadle do osi rury.

Po¿¹dane jest, aby rury by³y dostarczane o:

d³ugoœciach dok³adnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczaln¹ odchy³k¹ + 10 mm,

d³ugoœciach wielokrotnych w stosunku do zamówionych d³ugoœci dok³adnych poni¿ej           3 m z naddatkiem 5 mm na ka¿de ciêcie i z dopuszczaln¹ odchy³k¹ dla ca³ej d³ugoœci wielokrotnej, jak dla d³ugoœci dok³adnych.

Rury powinny byæ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaæ 1,5 mm na 1 m d³ugoœci rury.

Rury powinny byæ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-84030-02 [18] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje siê gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].

2.5.3. Wymagania dla kszta³towników

Kszta³towniki powinny odpowiadaæ wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia kszta³townika powinna byæ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne ³uski, pêkniêcia, zawalcowania       i naderwania. Dopuszczalne s¹ usuniête wady przez szlifowanie lub d³utowanie z tym, ¿e obrobiona powierzchnia powinna mieæ ³agodne wyciêcia i zaokr¹glone brzegi, a gruboœæ kszta³townika nie mo¿e zmniejszyæ siê poza dopuszczaln¹ doln¹ odchy³kê wymiarow¹ dla kszta³townika.

Kszta³towniki powinny byæ obciête prostopadle do osi wzd³u¿nej kszta³townika. Powierzchnia koñców kszta³townika nie powinna wykazywaæ rzadzizn, rozwarstwieñ, pêkniêæ i œladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Kszta³towniki powinny byæ ze stali St3W lub St4W oraz mieæ w³asnoœci mechaniczne wed³ug PN-H-84020 [16] - tablica 13 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiêdzy zg³aszaj¹cym zamówienie i wytwórc¹.

Tablica 13. Podstawowe w³asnoœci kszta³towników wg PN-H-84020 [16]

| Stal | Granica plastycznoœci, MPa, minimum dla wyrobów o gruboœci lub œrednicy | Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, MPa, dla wyrobów o gruboœci lub œrednicy |
| --- | --- | --- |

do

40 mm

od 40

do 63

od 63

do 80

od 80

do 100

od 100

do 150

od 150

do 200

do

100mm

od 100

do 200

St3W

St4W

225

265

215

255

205

245

205

235

195

225

185

215

od  360

do  490

od  420

do 550

od  340

do  490

od  400

do 550

Kszta³towniki mog¹ byæ dostarczone luzem lub w wi¹zkach z tym, ¿e kszta³towniki o  masie do 25 kg/m dostarcza siê tylko w wi¹zkach.

2.5.4. Wymagania dla elementów po³¹czeniowych do mocowania elementów barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy po³¹czeniowe przewidziane do mocowania miêdzy sob¹ barier i p³otków jak: œruby, wkrêty, nakrêtki itp. powinny byæ czyste, g³adkie, bez pêkniêæ, naderwañ, rozwarstwieñ i wypuk³ych karbów.

W³asnoœci mechaniczne elementów po³¹czeniowych powinny odpowiadaæ wymaganiom PN-M-82054 [36], PN-M-82054-03 [37] lub innej normy uzgodnionej.

Dostawa mo¿e byæ dostarczona w pude³kach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zale¿noœci od wielkoœci i masy wyrobów.

Œruby, wkrêty, nakrêtki itp. powinny byæ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia³ów dzia³aj¹cych koroduj¹co i w warunkach zabezpieczaj¹cych przed uszkodzeniem.

Minimalna gruboœæ pow³oki cynkowej powinna wynosiæ w warunkach u¿ytkowania:

a) umiarkowanych - 8 (m,

b) ciê¿kich             - 12 (m,

zgodnie z okreœleniem agresywnoœci korozyjnej œrodowisk wed³ug PN-H-04651 [2].

2.5.5. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeœli dokumentacja projektowa, SST lub In¿ynier przewiduj¹ wykonanie spawanych po³¹czeñ elementów ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spe³niaæ wymagania PN-M-69420 [31], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez In¿yniera.

Œrednica drutu powinna wynosiæ po³owê gruboœci elementów ³¹czonych lub od 6 do 8 mm, gdy elementy ³¹czone s¹ grubsze ni¿ 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna byæ czysta i g³adka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.

Wytrzyma³oœæ drutów na rozci¹ganie powinna wynosiæ:

œrednica drutu - mm		wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

od 1,2 do 1,6		      od 750 do 1200 MPa

od 2,0 do 3,0		      od 550 do 1000 MPa

powy¿ej 3,0		      od 450 do  900  MPa.

Druty mog¹ byæ dostarczane w krêgach, na szpulach lub w pakietach. Krêgi drutów powinny sk³adaæ siê z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny byæ spl¹tane. £¹czna maksymalna masa pakowanych drutów i prêtów nie powinna przekraczaæ 50 kg netto.

Druty i prêty powinny byæ przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynników wywo³uj¹cych korozjê.

2.5.6. Wymagania dla pow³ok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania pow³oki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona byæ z cynku o czystoœci nie mniejszej ni¿ 99,5% i odpowiadaæ wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna gruboœæ pow³oki cynkowej powinna byæ zgodna z wymaganiami tablicy 14.

Tablica 14. Minimalna gruboœæ pow³oki metalizacyjnej cynkowej nara¿onej na dzia³anie

korozji atmosferycznej wg BN-89/1076-02 [44]

Agresywnoœæ korozyjna atmosfery

Minimalna gruboœæ pow³oki,  (m,

| przy wymaganej trwa³oœci w latach |
| --- |
| wg PN-H-04651 [2] | 10 | 20 |

Umiarkowana

Ciê¿ka

120

160 M

160

200 M

M - pow³oka pokryta dwoma lub wiêksz¹ liczb¹ warstw pow³oki malarskiej

Powierzchnia pow³oki powinna byæ jednorodna pod wzglêdem ziarnistoœci. Nie mo¿e ona wykazywaæ widocznych wad jak rysy, pêkniêcia, pêcherze lub odstawanie pow³oki od pod³o¿a.

2.6. Prêty stalowe

Prêty stalowe mo¿na u¿ywaæ do wykonywania wygrodzeñ z ram z k¹towników zgodnie z dokumentacj¹, SST lub wskazaniami In¿yniera.

Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchy³ki wymiarowe dla walcówki i prêtów stalowych walcowanych na gor¹co, powinny odpowiadaæ wymaganiom PN-H-93200-02 [20].

Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchy³ki wymiarowe w mm

(wyci¹g z normy PN-H-93200-02 [20])

Œrednica, mm

Dopuszczalna odchy³ka œrednicy w mm

| dla dok³adnoœci |
| --- |
| walcówka | prêty | zwyk³ej | podwy¿szonej | wysokiej |

8

9

10

11

12

13

14

15

8

9

10

11

12

13

14

15

( 0,4

( 0,3

( 0,2

2.7. £añcuchy techniczne ogniwowe

£añcuchy techniczne ogniwowe stosowane w barierach ³añcuchowych winny odpowiadaæ wymaganiom wg PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40],  PN-M-84543 [41].

Ogniwa ³añcuchów powinny mieæ powierzchnie g³adkie, bez wg³êbieñ, pêkniêæ i naderwañ. Dopuszcza siê drobne uszkodzenia mechaniczne nie przekraczaj¹ce dopuszczalnych odchy³ek ustalonych dla prêtów, z których wykonany jest ³añcuch.

Do wyrobu ³añcuchów dopuszcza siê tylko materia³y posiadaj¹ce zaœwiadczenia hutnicze z prêtów lub walcówki ze stali w gatunku St1E, St1Z i 16GA. Dopuszcza siê inne gatunki stali zaakceptowane przez In¿yniera.

£añcuchy musz¹ byæ zabezpieczone przed korozj¹ przez ocynkowanie lub powlekanie antykorozyjne.

2.8. Szk³o p³askie zbrojone

Szk³o zbrojone stosowane w barierach panelowych winno odpowiadaæ PN-B-13051 [7].  Szk³o p³askie zbrojone dzieli siê:

w zale¿noœci od rodzaju siatki u¿ytej do zbrojenia:

Z - szk³o p³askie zbrojone siatk¹ zgrzewan¹ o oczkach kwadratowych,

£ - szk³o p³askie zbrojone siatk¹ zgrzewan¹ o oczkach kwadratowych ³amanych,

w zale¿noœci od wykonania powierzchni:

G - g³adkie,

W - wzorzyste,

w zale¿noœci od rodzaju masy szklanej:

B - bezbarwne,

K - barwne,

w zale¿noœci od jakoœci masy szklanej oraz wykonania: gatunek I i II.

Szk³o o wymiarach dok³adnych (tzw. œcis³ych) wyra¿onych w milimetrach ustalonych w zamówieniu mo¿e posiadaæ odchy³ki zgodnie z tablic¹ 16. Szk³o o wymiarach handlowych - szk³o o wymiarach wyra¿onych w pe³nych centymetrach w zakresie szerokoœci i d³ugoœci ustalonych w zamówieniu z odchy³kami wg tablicy 16 mo¿e posiadaæ wady wykonania zgodne z tablic¹ 17.

Tablica 16. Wymiary i dopuszczalne odchy³ki szk³a p³askiego zbrojonego od wymiarów

wg PN-B-13051 [10]

| Wymiary, mm | Dopuszczalne odchy³ki od wymiarów, mm |
| --- | --- |

szerokoœæ                d³ugoœæ

| min max min max | dok³adnych | handlowych |
| --- | --- | --- |
| 300 1500 1200 3000 | ( 3 | ( 10 |

Tablica 17. Wady wykonania szk³a p³askiego zbrojonego

| Lp. | Nazwa wady | Wystêpowanie wady |
| --- | --- | --- |
| gatunek 1 | gatunek 2 |
| 1 | Pêkniêcia | niedopuszczalne |
| 2 | Szczerby | dopuszczalne powstaj¹ce przy ³amaniu szk³a, nie g³êbsze ni¿ gruboœæ szk³a |

3

Rozerwanie drutu

| 1 sztuka na 1 m2 szk³a | do 5 szt. na 1 m2 szk³a w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 200 mm jeden od drugiego |
| --- | --- |
| 4 | Pêkniêcia spojeñ drutów | dopuszczalne, nie wiêcej ni¿ 1% spojeñ w 1 m2 szk³a |
| 5 | Skrzywienie w¹tku siatki | nie wiêcej ni¿ 3 cm od kierunku prostopad³ego do d³u¿szego boku p³yty | nie wiêcej ni¿ 6 cm od kierunku prostopad³ego do d³u¿szego boku p³yty |
| 6 | Odkszta³cenie oczek siatki | dopuszczalne do 2 mm | dopuszczalne do 4 mm |
| 7 | Nierównomier- noœæ powierzchni spowodowana wyt³aczaniem siatki, wynikaj¹ca z walcowania |

dopuszczalna, jeœli nie psuje wygl¹du zewnêtrznego przy sprawdzaniu go³ym okiem

| nie okreœla siê |
| --- |
| 8 | Spienienie masy szklanej od siatki | dopuszczalne ma³o widoczne | dopuszczalne, nie przekraczaj¹ce 5% powierzchni p³yty |
| 9 | Barwa wywo³ana siatk¹ | dopuszczalna ¿ó³tawa lub brunatna, nie maj¹ca wp³ywu na estetykê | dopuszczalna bez ograniczeñ, je¿eli nie obni¿a przepuszczalnoœci œwiat³a |
| 10 | Zniekszta³cenie wzoru | dopuszczalne nieznaczne | nie okreœla siê |
| 11 | Plamy i naloty nie daj¹ce siê zmyæ wod¹ |

niedopuszczalne

Na bokach szk³a w odleg³oœci do 300 mm od obrze¿a dopuszczalne s¹ dodatkowe wady wymienione w tablicy oraz wady nie wymienione w tablicy w liczbie i wielkoœci nie powoduj¹cej zmniejszenia wartoœci u¿ytkowej szk³a

Zag³êbienie siatki w masie szklanej powinno byæ usytuowane w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 1,5 mm od powierzchni szk³a.	Wzd³u¿ jednej lub dwóch krawêdzi p³yty szk³a dopuszcza siê wystêpowanie odcinka szk³a bez siatki, którego szerokoœæ nie powinna przekraczaæ 20 mm.

Powierzchnia szk³a winna byæ z jednej strony g³adka, z drugiej wzorzysta.W przypadku powierzchni g³adkiej dopuszcza siê jej lekk¹ m³otkowatoœæ.

Szk³o powinno ³atwo dzieliæ siê wzd³u¿ równomiernej rysy bez odprysków  i pêkniêæ.

2.9. Beton i jego sk³adniki

Deskowanie powinno zapewniæ sztywnoœæ i niezmiennoœæ uk³adu oraz bezpieczeñstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byæ skonstruowane w sposób umo¿liwiaj¹cy ³atwy jego monta¿ i demonta¿. Przed wype³nieniem mas¹ betonow¹, deskowanie powinno byæ sprawdzone, aby wyklucza³o wyciek zaprawy z masy betonowej, mo¿liwoœæ zniekszta³ceñ lub odchyleñ w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu - jeœli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreœlono inaczej, powinna byæ B 15 lub B 20. Beton powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06250 [3]. Sk³adnikami betonu s¹: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byæ cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, odpowiadaj¹cym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport                                    i przechowywanie cementu powinny byæ zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].

Kruszywo do betonu (piasek, ¿wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa ³amanego i otoczaków) powinno odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Woda powinna byæ „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodê pitn¹.

Domieszki chemiczne do betonu powinny byæ stosowane, jeœli przewiduj¹ to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania In¿yniera, przy czym w przypadku braku danych dotycz¹cych rodzaju domieszek, ich dobór powinien byæ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiadaæ PN-B-23010 [9].

Prêty zbrojenia mog¹ byæ stosowane, jeœli przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST. Prêty zbrojenia powinny odpowiadaæ PN-B-06251 [4]. W³aœciwoœci mechaniczne stali u¿ywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaæ PN-B-03264 [1].

2.10. Prefabrykaty betonowe (¿elbetowe) do zapór z kwietników

Dla ustawienia zapór z kwietników betonowych u¿ywa siê tylko gotowych elementów odpowiadaj¹cych ofercie producentów, zaakceptowanych przez In¿yniera.

Wygrodzenia izoluj¹ce ruch pieszych od ruchu lokalnego w obrêbie hoteli, gmachów u¿ytecznoœci publicznej, dworców itp. sk³adaj¹ce siê ze s³upków (w kszta³cie sto¿ków œciêtych, walców itp.) betonowych (lub ¿elbetowych) mog¹ byæ po³¹czone ³añcuchami ogniwowymi wg norm: PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40], PN-M-84543 [41].

Po³¹czenia elementów betonowych mog¹ byæ ³¹czone innymi ³añcuchami, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST.

2.11. Materia³y do malowania pow³ok malarskich

Do malowania urz¹dzeñ ze stali, ¿eliwa lub metali nie¿elaznych nale¿y u¿ywaæ materia³y zgodne z PN-B-10285 [6] (tab. 18) lub stosownie do ustaleñ  SST, b¹dŸ wskazañ In¿yniera.

Tablica 18. Sposoby malowania zewn¹trz budynków (wyci¹g z tab. 2 PN-B-10285[6])

| Lp. | Rodzaj pod³o¿a | Rodzaj podk³adu | Rodzaj pow³oki malarskiej | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Stal | farba olejna miniowa 60% lub ftalowa miniowa 60% |

dwuwarstwowa z farby albo

| jak w a) i jednowarstwowa z lakieru olejnego schn¹cego na powietrzu, rodzaju III | elementy œlusarsko-kowalskie pe³ne i a¿urowe (porêcze, kraty, ogrodzenie, bramy itp.) |
| --- | --- |
| 5 | ¯eliwo i metale nie¿elazne |

| bez podk³adu | dwuwarstwowa z farby | budowa latarni ulicznych, s³upki ogrodzeniowe itp. oraz elementy z metali nie¿elaznych |
| --- | --- | --- |

Nie dopuszcza siê stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie maj¹cych uzgodnionych wymagañ oraz nie sprawdzonych zgodnie  z  postanowieniami  norm.  W  przypadku,   gdy    barwa   i    po³ysk odgrywaj¹ istotn¹ rolê, a nie s¹ ujête w normach, powinny byæ ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawc¹.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

szpadli, dr¹gów stalowych, wyci¹garek do napinania linek i siatek, m³otków, kluczy do monta¿u elementów panelowych itp.

œrodków transportu materia³ów,

¿urawi samochodowych o udŸwigu do 4 t,

ewentualnych wiertnic do wykonania do³ów pod s³upki w gruncie zwiêz³ym (lecz nie w terenach uzbrojonych w centrach miast),

ewentualnych m³otów (bab), wibrom³otów do wbijania lub wwibrowania s³upków w grunt,

przewoŸnych zbiorników do wody,

betoniarek  przewoŸnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,

koparek ko³owych (np. 0,15 m3) lub koparek g¹siennicowych (np. 0,25 m3),

sprzêtu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Siatkê metalow¹ nale¿y przewoziæ w zasadzie krytymi œrodkami transportu, zabezpieczaj¹cymi j¹ przed uszkodzeniami mechanicznymi   i wp³ywami atmosferycznymi. Przewo¿enie siatki odkrytymi œrodkami transportu jest dozwolone za zgod¹ In¿yniera.

Liny stalowe o masie do 400 kg mog¹ byæ dostarczane na bêbnach drewnianych, metalowych lub w krêgach. Liny nale¿y przewoziæ w warunkach nie wp³ywaj¹cych na zmianê w³asnoœci lin.

Rury stalowe na s³upki, przeci¹gi, pochwyty przewoziæ mo¿na dowolnymi œrodkami transportu. W przypadku za³adowania na œrodek transportu wiêcej ni¿ jednej partii rur nale¿y je zabezpieczyæ przed pomieszaniem.

Kszta³towniki mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu luzem lub w wi¹zkach.  W przypadku ³adowania na œrodek transportu wiêcej ni¿ jednej partii wyrobów nale¿y je zabezpieczyæ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów metalizowanych zalecana jest ostro¿noœæ ze wzglêdu na podatnoœæ pow³ok na uszkodzenia mechaniczne, wystêpuj¹ce przy uderzeniach.

Œruby, wkrêty, nakrêtki itp. powinno siê przewoziæ w warunkach zabezpieczaj¹cych wyroby przed korozj¹ i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny byæ zabezpieczone przed przemieszczaniem siê np. za pomoc¹ taœmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prêty spawalnicze nale¿y przewoziæ w warunkach zabezpieczaj¹cych przed korozj¹, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

£añcuchy techniczne ogniwowe dostarcza siê luzem bez opakowania. Dopuszcza siê dostawê ³añcuchów w paletach skrzynkowych. £añcuchy nale¿y przewoziæ dowolnymi krytymi œrodkami transportu.

Szk³o p³askie zbrojone powinno byæ przewo¿one w opakowaniach ustawionych w pozycji pionowej na d³u¿szym boku, œrodkami transportowymi w sposób zabezpieczaj¹cy je przed przesuwaniem i opadami atmosferycznymi. Opakowania ze szk³em w czasie transportu nale¿y ustawiaæ czo³ami równolegle do kierunku ruchu. £adowanie skrzyni i pojemników w kilku warstwach jest dopuszczalne pod warunkiem zabezpieczenia ich przed przesuwaniem lub upadkiem. Dopuszcza siê inny rodzaj transportu za zgod¹ In¿yniera.

Prefabrykaty betonowe i ¿elbetowe powinny byæ przewo¿one œrodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ich na œrodkach transportowych winno byæ symetryczne, a górna warstwa nie powinna wystawaæ poza œciany œrodka transportowego wiêcej ni¿ 1/3 wysokoœci tej warstwy.

Cement nale¿y przewoziæ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], zaœ mieszankê betonow¹ wg PN-B-06251 [4].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych

W zale¿noœci od wielkoœci robót Wykonawca przedstawi do akceptacji In¿yniera zakres robót wykonywanych bezpoœrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robót nale¿y wytyczyæ lokalizacjê barier, p³otków  i innych urz¹dzeñ liniowych zabezpieczaj¹cych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub zaleceñ In¿yniera.

Do podstawowych czynnoœci objêtych niniejsz¹ OST przy wykonywaniu ww. robót nale¿¹:

wykonanie do³ów pod s³upki,

wykonanie fundamentów betonowych pod s³upki,

ustawienie s³upków,

zamontowanie elementów w ramach z kszta³towników,

przymocowanie ³añcuchów w barierach ³añcuchowych,

ustawienie zapór z kwietników, wazonów itp.

5.3. Wykonanie do³ów pod s³upki

Jeœli dokumentacja projektowa lub  SST nie podaje  inaczej, to do³y pod s³upki powinny mieæ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wiêksze od wymiarów s³upka, a g³êbokoœæ od  0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie s³upków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod s³upki

Jeœli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to s³upki mog¹ byæ osadzone w betonie u³o¿onym w do³ku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji In¿yniera, s³upki betonowe mog¹ byæ ob³o¿one kamieniami lub gruzem i przysypane ziemi¹.

S³upek nale¿y wstawiæ w gotowy wykop i nape³niæ otwór mieszank¹ betonow¹ odpowiadaj¹c¹ wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu s³upek nale¿y podeprzeæ.

Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono s³upek, mo¿na wykorzystywaæ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia s³upka w betonie, a jeœli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest ni¿sza od 10oC - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie s³upków

S³upki, bez wzglêdu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny staæ pionowo w linii urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego ruch pieszych, a ich wierzcho³ki powinny znajdowaæ siê na jednakowej wysokoœci. S³upki z rur powinny mieæ zaspawany górny otwór rury.

S³upki koñcowe, naro¿ne oraz stoj¹ce na za³amaniach wygrodzenia o k¹cie wiêkszym od 15o nale¿y zabezpieczyæ przed wychylaniem siê ukoœnymi s³upkami wspieraj¹cymi, ustawiaj¹c je wzd³u¿ biegu ogrodzenia pod k¹tem oko³o 30 do 45o.

S³upki do siatki ogrodzeniowej powinny byæ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniaj¹cych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. S³upki koñcowe lub naro¿ne powinny byæ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do nich prêta stalowego).

5.6. S³upki wbijane lub wwibrowywane bezpoœrednio w grunt

Jeœli dokumentacja projektowa lub SST ustali bezpoœrednie wbijanie lub wwibrowywanie s³upków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji In¿yniera:

sposób wykonania, zapewniaj¹cy zachowanie osi s³upka w pionie i nie powoduj¹cy odkszta³ceñ lub uszkodzeñ s³upka,

rodzaj sprzêtu (i jego charakterystykê techniczn¹), dotycz¹cy np. m³otów (bab) rêcznych podnoszonych bezpoœrednio (lub przy u¿yciu urz¹dzeñ pomocniczych) przez robotników, m³otów mechanicznych z wci¹gark¹ rêczn¹ lub napêdem spalinowym, wibrom³otów pogr¹¿aj¹cych s³upki w gruncie poprzez wibracjê i dzia³anie udarowe

przy zachowaniu wymagañ ustawienia s³upków podanych w p. 5.5 z anulowaniem postanowieñ dotycz¹cych wykonania do³ów i fundamentów podanych w punktach 5.3 i 5.4.

5.7. Rozpiêcie siatki

Jeœli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nale¿y rozwiesiæ trzy linki (druty) usztywniaj¹ce: u góry, na dole i w œrodku siatki  przymocowuj¹c je do s³upków. Do s³upków koñcowych i naro¿nych linki musz¹ byæ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiête do ty³u na oko³o 10 cm i okrêcone na bie¿¹cym drucie). Linki powinny byæ umocowane tak, aby nie mog³y przesuwaæ siê i wywieraæ nacisku na s³upki naro¿ne, a w przypadku zerwania siê zwalnia³y siatkê tylko miêdzy s³upkami. Linki napina siê wyci¹garkami, wzglêdnie z³¹czami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez In¿yniera.	Nie nale¿y zbyt silnie napinaæ linek, aby nie oddzia³ywa³y one ujemnie na s³upki naro¿ne.

Siatkê metalow¹ przymocowuje siê do s³upków koñcowych i naro¿nych za pomoc¹ prêtów p³askich lub zaokr¹glonych lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera. Siatkê napina siê w sposób podobny do napinania linek i

przymocowuje siê (np. kawa³kami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górn¹ krawêdŸ siatki metalowej nale¿y ³¹czyæ z link¹ zaginaj¹c na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna byæ napiêta sztywno, jednak tak, aby nie zniekszta³ciæ jej oczek.

5.8. Wykonanie siatki w  ramach

Jeœli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to siatka powinna byæ umieszczona w ramach z k¹townika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego kszta³townika zaakceptowanego przez In¿yniera.

Zaleca siê wykonanie jednakowych odleg³oœci miêdzy s³upkami, w celu zachowania mo¿liwie jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy mo¿na wykonaæ przy naro¿nikach. Górne krawêdzie ram powinny byæ zawsze poziome.

Przeœwity miêdzy ram¹ a s³upkiem nie powinny byæ wiêksze ni¿ 8 do 10 cm.

Ramy z siatk¹ umieszcza siê miêdzy s³upkami i przymocowuje do s³upków w sposób zgodny z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazaniami In¿yniera. W celu unikniêcia wyd³u¿enia lub kurczenia siê ram pod wp³ywem temperatury zaleca siê mocowaæ ramy do s³upków za pomoc¹ œrub i p³askowników z otworami pod³u¿nymi.

5.9. Wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych z ram wype³nionych

ró¿nymi materia³ami

Jeœli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to ramy mog¹ byæ wykonane z k¹towników o wymiarach 45 x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 mm lub innego kszta³townika zaakceptowanego przez In¿yniera.

Wysokoœæ i szerokoœæ elementów w ramach z k¹towników winna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST.

Wype³nienie ram mo¿e byæ wykonane z p³askowników, prêtów stalowych, szk³a zbrojonego, tworzyw sztucznych itp.

Pozosta³e warunki monta¿u obowi¹zuj¹  jak w punkcie 5.8.

5.10. Wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych w formie porêczy

Porêcze oddzielaj¹ce ruch pieszy od ko³owego winny byæ wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST.

W przypadku braku szczegó³owych wskazañ, za  zgod¹ In¿yniera mo¿na stosowaæ porêcze zgodne z [47], [49] lub KB8-3.3(5)[48] typ P1 z p³askownika 50x10 mm (szczebliny, przeci¹gi) i 80x12 mm (pochwyt, s³upki); typ 2A z pochwytem z ceownika 80E, s³upkami z dwuteownika 80 oraz przeci¹gami z rur ( 32x3; typ 2B jak typ 2A lecz z przeci¹gami z k¹townika 45x45x5 mm; typ 3A z pochwytem z ceownika 80E, s³upkami z dwuteownika 80 oraz przeci¹gami z rur ( 32x3 oraz typ 3B jak wy¿ej lecz z przeci¹gami z k¹townika 45x45x5 mm. D³ugoœæ segmentów: dla porêczy ze szczeblinami 1,0 m dla pozosta³ych 2,0 m. Wysokoœæ porêczy wynosi 1,0 m. Porêcze powinny odpowiadaæ wymaganiom [53].

Rozstaw dylatacji porêczy powinien byæ zgodny z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST.

Maksymaln¹ d³ugoœæ porêczy nie dylatowanych okreœla siê na 50 m pod warunkiem zgody In¿yniera.

5.11. Wykonanie spawanych z³¹cz elementów urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch

pieszych

Z³¹cza spawane elementów urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych powinny odpowiadaæ wymaganiom PN-M-69011 [12].

Wytrzyma³oœæ zmêczeniowa spoin powinna wynosiæ od 19 do 32 MPa. Odchy³ki wymiarów spoin nie powinny przekraczaæ ( 0,5 mm dla gruboœci spoiny do 6 mm i ( 1,0 mm dla spoiny powy¿ej 6 mm.

Odstêp, w z³¹czach zak³adkowych i nadk³adkowych, pomiêdzy przylegaj¹cymi do siebie p³aszczyznami nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 1 mm.

Z³¹cza spawane nie powinny mieæ wad wiêkszych ni¿ podane w tablicy 19. In¿ynier mo¿e dopuœciæ wady wiêksze ni¿ podane w tablicy 19 jeœli uzna, ¿e nie maj¹ one zasadniczego wp³ywu na cechy eksploatacyjne urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych.

Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad w z³¹czach spawanych wed³ug PN-M-69775 [32]

| Rodzaj wady | Dopuszczalny wymiar wady w mm |
| --- | --- |

Brak przetopu

Podtopienie lica

Porowatoœæ

Krater

Wklêœniêcie lica

Uszkodzenie mechaniczne

Ró¿nica wysokoœci s¹siednich wg³êbieñ

i wypuk³oœci lica

2,0

1,5

3,0

1,5

1,5

1,0

3,0

5.12. Wykonanie ogrodzeñ ³añcuchowych

Ogrodzenia ³añcuchowe winny byæ wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST. W przypadku braku szczegó³owych wskazañ za zgod¹ In¿yniera mo¿na wykonywaæ ogrodzenia ³añcuchowe z rur stalowych wed³ug PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub BN-73/0658-01 [43] oraz z ³añcuchów ogniwowych wed³ug PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84543 [41].

Po³¹czenie ³añcuchów ze s³upkami nale¿y wykonaæ za pomoc¹ przyspawanych uszek z prêtów lub drutu, odgiêtych koliœcie w stronê s³upka.

Jeœli dokumentacja projektowa lub SST nie okreœlaj¹ inaczej, wysokoœæ s³upków wynosi 1,10 m, a rozstaw 1,50 lub 2,00 m [50]. Strza³ka ugiêcia ³añcuchów wynosi 0,10 m.

Jeœli linia barier ³añcuchowych pokrywa siê z urz¹dzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w chodniku, nale¿y zrezygnowaæ z posadowienia s³upków na fundamencie betonowym wykonywanym „na mokro”, a staraæ siê szukaæ innego rozwi¹zania (np. na p³ytach z blachy o gruboœciach od 5 do 10 mm i zag³êbionymi ok. 0,5 m poni¿ej poziomu chodnika). Rozwi¹zania te winny uzyskaæ akceptacjê  In¿yniera.

5.13. Malowanie metalowych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych

Zaleca siê przeprowadzaæ malowanie w okresie od maja do wrzeœnia, wy³¹cznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie nale¿y malowaæ pêdzlem lub wa³kiem w temperaturze poni¿ej  +5oC, jak równie¿ malowaæ metod¹ natryskow¹ w temperaturze poni¿ej +15oC oraz podczas wystêpuj¹cej mg³y i rosy.

Nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad przy malowaniu urz¹dzeñ:

z powierzchni stali nale¿y usun¹æ bardzo starannie py³, kurz, pleœnie, t³uszcz, rdzê, zgorzelinê, ewentualnie star¹ ³uszcz¹c¹ siê farbê i inne zabrudzenia zmniejszaj¹ce przyczepnoœæ farby do pod³o¿a; poprzez zmywanie, usuwanie przy u¿yciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materia³ów œciernych, piaskowania, odpalania, ³ugowania lub przy zastosowaniu innych œrodków, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 [42] i PN-H-97052 [27],

przed malowaniem nale¿y wype³niæ wg³êbienia i rysy na powierzchniach za pomoc¹ kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a nastêpnie - wyg³adziæ i zeszlifowaæ pod³o¿e pod farbê,

do malowania mo¿na stosowaæ farby ogólnego stosowania przeznaczone do u¿ytku zewnêtrznego, dobrej jakoœci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)

oraz

rozcieñczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,

farbê d³u¿ej przechowywan¹ nale¿y przygotowaæ do malowania przez usuniêcie „ko¿ucha” (zestalonej substancji b³onotwórczej na powierzchni farby), dok³adne wymieszanie (po³¹czenie l¿ejszych i ciê¿szych sk³adników farby), rozcieñczenie zbyt zgêstnia³ej farby, ewentualne przecedzenie (usuniêcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeñ),

malowanie mo¿na przeprowadzaæ pêdzlami, wa³kami malarskimi lub ewentualnie metod¹ natryskow¹ (pistoletami elektrycznymi, urz¹dzeniami kompresorowymi itp.),

z zasady malowanie nale¿y wykonaæ dwuwarstwowo: farb¹ do gruntowania i farb¹ nawierzchniow¹, przy czym ka¿d¹ nastêpn¹ warstwê mo¿na na³o¿yæ po ca³kowitym wyschniêciu farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadaæ wymaganiom PN-H-97053 [28].

Rodzaj farby oraz liczbê jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreœlaj¹ SST lub In¿ynier na wniosek Wykonawcy.

Nale¿y zwracaæ uwagê na dok³adne pokrycie farb¹ miejsc stykania siê s³upka metalowego z betonem fundamentu, ze wzglêdu na najszybsze niszczenie siê farby w tych miejscach i pojawianie siê rdzawych zacieków sygnalizuj¹cych korozje s³upka.

Zaleca siê stosowanie farb mo¿liwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i œrodowiska, z nisk¹ zawartoœci¹ m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji In¿yniera badania na zawartoœæ szkodliwych sk³adników (np. truj¹cego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopuœci do ska¿enia farbami wód powierzchniowych    i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstaj¹ce przy myciu urz¹dzeñ i pêdzli oraz z samej farby, nale¿y usuwaæ do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien uzyskaæ od producentów zaœwiadczenia o jakoœci (atesty) oraz wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ ich wyniki In¿ynierowi w celu akceptacji materia³ów, zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w pkt 2.3.

Do materia³ów, których producenci s¹ zobowi¹zani (przez w³aœciwe normy PN i BN) dostarczyæ zaœwiadczenia o jakoœci (atesty) nale¿¹:

siatki ogrodzeniowe,

liny stalowe,

rury i kszta³towniki,

³añcuchy stalowe ogniwowe,

drut spawalniczy,

prêty zbrojeniowe,

szk³o p³askie zbrojone,

elementy betonowe i ¿elbetowe.

Do materia³ów, których badania powinien przeprowadziæ Wykonawca nale¿¹ materia³y do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzglêdniaj¹c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In¿ynier mo¿e zwolniæ go z potrzeby wykonania badañ materia³ów dla tych robót.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materia³ów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materia³y dostarczone na budowê z zaœwiadczeniem o jakoœci (atestem) producenta powinny byæ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

Czêstotliwoœæ badañ i ocena ich wyników powinna byæ zgodna z zaleceniami tablicy 20.

Tablica 20. Czêstotliwoœæ badañ przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów

dostarczonych przez producentów

| Lp. | Rodzaj badania | Liczba badañ | Opis badañ | Ocena wyników badañ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie powierzchni | od 5 do 10 badañ z wybra- nych losowo elementów w ka¿dej dostar- czonej partii | Powierzchniê zbadaæ nieuzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenia g³êbokoœci wad u¿yæ dostêpnych narzêdzi (np. linia³ów z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp. |

Wyniki badañ powinny byæ zgodne z wymaganiami

2

| Sprawdzenie wymiarów | wyrobów licz¹-cej do 1000 elementów |
| --- | --- |

| Przeprowadziæ uniwersalnymi przyrz¹dami pomiarowymi lub sprawdzianami | punktu 2.3. |
| --- | --- |

W przypadkach budz¹cych w¹tpliwoœci mo¿na zleciæ uprawnionej jednostce zbadanie w³aœciwoœci dostarczonych wyrobów i materia³ów w zakresie wymagañ podanych w punktach  od 2.3 do 2.11.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych nale¿y zbadaæ:

zgodnoœæ wykonania urz¹dzeñ z dokumentacj¹ projektow¹ (lokalizacja, wymiary),

zachowanie dopuszczalnych odchy³ek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11,

prawid³owoœæ wykonania do³ów pod s³upki, zgodnie z punktem 5.3,

poprawnoœæ wykonania fundamentów pod s³upki zgodnie z punktem 5.4,

poprawnoœæ ustawienia s³upków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,

prawid³owoœæ wykonania siatki zabezpieczaj¹cej zgodnie z punktem  5.7 lub 5.8.

W przypadku wykonania spawanych z³¹cz elementów urz¹dzeñ:

przed oglêdzinami, spoinê i przylegaj¹ce do niej elementy ³¹czone  (od 10 do 20 mm z ka¿dej strony) nale¿y dok³adnie oczyœciæ z ¿u¿la, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeñ utrudniaj¹cych prowadzenie obserwacji i pomiarów,

oglêdziny z³¹czy nale¿y przeprowadziæ wizualnie z ewentualnym u¿yciem lupy o powiêkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny byæ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

w przypadkach w¹tpliwych mo¿na zleciæ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyma³oœci zmêczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29],

z³¹cza o wadach wiêkszych ni¿ dopuszczalne powinny byæ naprawione powtórnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego ruch pieszych (siatek, barierek, p³otków, barier ³añcuchowych)  jest m (metr). Obmiar polega na okreœleniu rzeczywistej d³ugoœci urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego ruch pieszych.

Jednostk¹ obmiarow¹ przy zaporach z kwietników betonowych jest szt. (sztuka).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania ogrodzeñ ochronnych sztywnych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, p³otków, porêczy, paneli lub innych ogrodzeñ sztywnych oraz materia³ów pomocniczych,

dostarczenie na plac budowy sk³adników oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej u¿ycia,

zainstalowanie urz¹dzeñ bezpieczeñstwa w sposób zapewniaj¹cy stabilnoœæ,

doprowadzenie terenu wokó³ wykonanych urz¹dzeñ do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub wed³ug zaleceñ In¿yniera,

przeprowadzenie badañ i pomiarów kontrolnych.

Cena 1 m barier ochronnych ³añcuchowych obejmuje:

prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier oraz rozstawu s³upków,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementów barier ³añcuchowych,

wykopanie do³ków pod s³upki,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, p³otków, porêczy, paneli oraz innych ogrodzeñ sztywnych, oraz materia³ów pomocniczych,

zainstalowanie s³upków w fundamencie betonowym i za³o¿enie ³añcuchów,

doprowadzenie terenu wzd³u¿ wykonanych barier do stanu pierwotnego (np. ponowne u³o¿enie rozebranego chodnika) przewidzianego w dokumentacji projektowej albo wed³ug zaleceñ In¿yniera,

przeprowadzenie badañ i pomiarów kontrolnych.

Cena elementów zapór ochronnych z kwietników betonowych (¿elbetowych) obejmuje:

wyznaczenie linii ustawienia kwietników zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ lub wskazaniami In¿yniera,

dostarczenie kwietników na miejsce ustawienia,

ustawienie kwietników za pomoc¹ dŸwigu zgodnie z uprzednio wyznaczon¹ lokalizacj¹.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

| 1. | PN-B-03264 | Konstrukcje ¿elbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-H-04651 | Ochrona przed korozj¹. Klasyfikacja i okreœlenie agresywnoœci korozyjnej œrodowisk |
| 3. | PN-B-06250 | Beton zwyk³y |
| 4. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne |
| 5. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |
| 6. | PN-B-10285 | Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych |
| 7. | PN-B-13051 | Szk³o p³askie zbrojone |
| 8. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 9. | PN-B-23010 | Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreœlenia |
| 10. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 11. | PN-H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gor¹co ogólnego zastosowania |
| 12. | PN-H-74220 | Rury stalowe bez szwu ci¹gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia |
| 13. | PN-H-82200 | Cynk |
| 14. | PN-H-84018 | Stal niskostopowa o podwy¿szonej wytrzyma³oœci. Gatunki |
| 15. | PN-H-84019 | Stal wêglowa konstrukcyjna wy¿szej jakoœci ogólnego przeznaczenia. Gatunki |
| 16. | PN-H-84020 | Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki |
| 17. | PN-H-84023-07 | Stal okreœlonego zastosowania. Stal na rury |
| 18. | PN-H-84030-02 | Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawêglania. Gatunki |
| 19. | PN-H-93010 | Stal. Kszta³towniki walcowane na gor¹co |
| 20. | PN-H-93200-02 | Walcówka i prêty stalowe okr¹g³e walcowane na gor¹co. Walcówka i prêty ogólnego zastosowania. Wymiary |
| 21. | PN-H-93401 | Stal walcowana. K¹towniki równoramienne |
| 22. | PN-H-93402 | K¹towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor¹co |
| 23. | PN-H-93403 | Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary |
| 24. | PN-H-93406 | Stal. Teowniki walcowane na gor¹co |
| 25. | PN-H-93407 | Stal. Dwuteowniki walcowane na gor¹co |
| 26. | PN-H-97051 | Ochrona przed korozj¹. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i ¿eliwa do malowania. Ogólne wytyczne |
| 27. | PN-H-97052 | Ochrona przed korozj¹. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i ¿eliwa do malowania |
| 28. | PN-H-97053 | Ochrona przed korozj¹. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne |
| 29. | PN-M-06515 | DŸwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów noœnych |
| 30. | PN-M-69011 | Spawalnictwo. Z³¹cza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzia³ i wymagania |
| 31. | PN-M-69420 | Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali |
| 32. | PN-M-69775 | Spawalnictwo. Wadliwoœæ z³¹czy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwoœci na podstawie oglêdzin zewnêtrznych |
| 33. | PN-M-80026 | Druty okr¹g³e ze stali niskowêglowej ogólnego przeznaczenia |
| 34. | PN-M-80201 | Liny stalowe z drutu okr¹g³ego. Wymagania i badania |
| 35. | PN-M-80202 | Liny stalowe 1 x 7 |
| 36. | PN-M-82054 | Œruby, wkrêty i nakrêtki stalowe. Ogólne wymagania i badania |
| 37. | PN-M-82054-03 | Œruby, wkrêty i nakrêtki stalowe. W³aœciwoœci mechaniczne œrub i wkrêtów |
| 38. | PN-M-84540 | £añcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich |
| 39. | PN-M-84541 | £añcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach œrednich |
| 40. | PN-M-84542 | £añcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania |
| 41. | PN-M-84543 | £añcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach d³ugich |
| 42. | PN-ISO-8501-1 | Przygotowanie pod³o¿y stalowych przed nak³adaniem farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych pod³o¿y stalowych oraz pod³o¿y stalowych po ca³kowitym usuniêciu wczeœniej na³o¿onych pow³ok |
| 43. | BN-73/0658-01 | Rury stalowe profilowe ci¹gnione na zimno. Wymiary |
| 44. | BN-89/1076-02 | Ochrona przed korozj¹. Pow³oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i ¿eliwnych. Wymagania i badania |
| 45 | BN-83/5032-02 | Siatki metalowe. Siatki plecione œlimakowe |
| 46 | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |

10.2. Inne dokumenty

| 47. | Porêcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa, 1976. |
| --- | --- |
| 48. | Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965. |
| 49. | Leszek Miko³ajków, „Urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 1988. |
| 50. | Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znaków i urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu. Za³. nr 1 do zarz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). |